ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 12

Раздельная трансляция

Краткие теоретические сведения

Программа, состоящая из нескольких файлов с подпрограммами.

В соответствии с принципами модульного программирования большие программы целесообразно разбивать на отдельные модули. В Ассемблере имеется возможность создавать одну программу (.EXE-файл), используя несколько файлов с исходным текстом (.asm-программ). Эти файлы ассемблируются отдельно. Полученные объектные модули (.obj) собираются затем компоновщиком в один исполняемый .EXE-файл.

¦ TASM progi

prog1.asm         prog2.asm     ......  progk.asm

¦                 ¦

prog1.obj         prog2.obj              progk.obj

¦                 ¦                     ¦

L-----------------+----------------------

¦  TLINK prog1+prog2+...+progk

prog.exe

Рассмотрим 4 варианта компоновки программ - в них различны типы объединения сегментов и способы передачи параметров.

Вариант 1.  Основная программа Pr1 имеет сегменты:

- стека

- данных

- кода.

Исходные данные передаются в дополнительную программу Pr2 через регистры. Результаты возвращаются через регистры. Дополнительная программа имеет только сегмент кода. При компоновке получаем 2 разных сегмента кода. Для этого используется модель памяти medium.

(Директива определения модели памяти: .model medium).

Пример

Следует вычислить выражение y1=a1+b1 5c1 0.

Дополнительная программа вычисляет b1 5c1 0.

b1 передается в регистре bx.

c1 передается в регистре cx.

Результат возвращается в регистре bx.

Для связи программ необходимо в основной программе поместить директиву:

Extrn Pr2:far

Это означает, что процедура PR2 является внешней для основной программы. А в дополнительной программе поместить директиву:

Public Pr2

Это означает, что процедура PR2 может быть использована в других программах.

Основной модуль:

.model medium

Title Pr1

Extrn Pr2:far

.stack 30

.data

a1 dw 4

b1 dw 2

c1 dw 3

.data?

y1 dw ?

.code

.startup

mov cx,c1 ;передача входных данных через регистры cx,bx

mov bx,b1 ; в Pr2

call Pr2

mov ax,a1 ; результат вычисления Pr2 возвращается через регистр bx

add ax,bx

mov y1,ax

.exit 0

end

Дополнительный модуль:

.model small

.code

pr2 proc far

public Pr2 ; означает для компоновщика, что точкой входа будет Pr2

push dx ; dx и ax используются дальше в процедуре

push ax ; их значения запоминаются в стеке,

mov ax,1

M1: imul bx

loop M1

mov bx,ax

pop ax ; восстанавливаются значения AX и BX

pop dx

ret

Pr2 endp

.exit 0

end

Пусть первый программный файл называется pr1.asm, а второй - pr2.asm. В результате компоновки (tlink pr1 + pr2) будут организованы два сегмента кода. Чтобы убедиться в этом, можно просмотреть файл pr1.map.

# Вариант 2

Аналогичен первому варианту, но в результате компоновки  необходимо получить один объединенный кодовый сегмент. Для этого нужно использовать модель памяти small. (Директива определения модели памяти: .model small).

# Вариант 3

Дополнительная программа использует данные из основной программы, записанные в сегменте данных. Для этого имена y1,b1,c1  должны быть определены в основной программе как PUBLIC. Необходимо использовать полные описания сегментов, чтобы указать, что сегмент данных общий (атрибут PUBLIC).

В дополнительной программе y1,b1,c1 должны быть определены как EXTRN и WORD.

Пример

Основной модуль:

Title Pr1

EXTRN Pr2:far

Public y1,b1,c1

sseg segment stack 'stack'

db 30 dup ('stack')

sseg ends

dseg segment public

a1 dw 4

b1 dw 2

c1 dw 3

y1 dw ?

dseg ends

cseg segment

begin proc far

assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

mov ax,dseg

mov ds,ax

call pr2 ; результат в y1

mov ax,a1

add y1,ax

mov ax,y1

mov ah,4ch

int 21h

ret

begin endp

cseg ends

end begin

Дополнительный модуль:

Title Pr2

EXTRN y1:word,b1:word,c1:word

cseg segment

pr2 proc far

assume cs:cseg

public Pr2

push dx

push ax

push bx

mov cx,c1

mov bx,b1

mov ax,1

M1: imul bx

loop M1

mov y1,ax

pop bx

pop ax

pop dx

ret

Pr2 endp

cseg ends

end Pr2

Вариант 4. Обмен данными через стек

Аналогично 1-ому варианту в основной программе нужно поместить директиву

Extrn Pr2:far,  а в дополнительной программе - директиву

Public Pr2.  Параметры передаются через стек аналогично передаче из процедуры в процедуру, когда они находятся в одной программе. Только надо учитывать, что в том случае, когда процедуры находятся в разных сегментах, происходит дальний вызов по CALL, и  в стеке запоминается два слова из регистров CS и IP Поэтому  переданные параметры находятся в стеке дальше на одно слово по сравнению с вызовом ближних процедур.

Пример

Основная программа:

.model small

extrn pr2:far

.stack 30

.data

; сегмент инициализированных данных

b1 dw 2

c1 dw 3

a1 dw 4

.data?

; сегмент неинициализированных данных

y1 dw ?

.code

; кодовый сегмент

.startup

push b1

push c1

call pr2

pop y1

mov ax,a1

add y1,ax

mov ax,y1

.exit 0

end

Дополнительная программа:

.model small

.stack 30

.code

; кодовый сегмент

pr2 proc

public pr2

push bp ; сохраняется указатель базы (для того, чтобы исполь

зовать его в дальнейшем как локальный параметр процедуры)

mov bp,sp ; нельзя использовать sp в качестве индексного

; регистра

mov cx,[bp+6] ; загрузка в cx степени

mov bx,[bp+8] ; загрузка в bx основания

mov ax,1

M1: mul bx

loop M1 ; результат в dx:ax

mov [bp+4],ax ; передача результата тоже через стек

pop bp

ret

pr2 endp

.exit 0

end

# Задания к лабораторной работе

1. В соответствии с вариантом задания создайте 2 программных файла:

- а) с подпрограммами для y1 и y2; б) основной файл вычисления y.

- Предусмотрите варианты структуры:
 а) с разделенными кодовыми сегментами (параметры передаются через регистры);  б) с общим кодовым сегментом;  
в) с использованием данных из основной программы (из сегмента данных);  
г) обмен данными осуществляется через стек. 
Указание. Для ввода и вывода данных использовать макроопределения из macro.lib.

2. Занесите в протокол:

- исходные данные и полученные результаты вычислений в десятичной форме;

- текст программ и их описания, а также описание способов передачи параметров.

3. Варианты заданий (те же, что и в лабораторной работе N 10 – “Команды переходов. Средства организации циклов. Режим Ideal”).